## Slide 1
01
服务器换硬盘机器人项目本周进展
本周工作概览
六维力传感器重力补偿
按传感器姿态预测负载力和力矩，扣除零偏后输出外力。
六轴导纳控制
将外力转换为笛卡尔位姿偏移，接入键盘目标与 Servo。
负载辨识脚本
采集多姿态静态原始力数据，拟合质量、质心和传感器零偏。
相关单元测试：28 项通过
Notes: 依据：src/replace_disk_robot/contact/force_processing.py；src/replace_disk_robot/control/admittance.py；src/replace_disk_robot/control/admittance_motion.py；tool/collect_ft_gravity_data.py；tool/identify_ft_payload.py。聚焦测试 28 项通过（2026-09-23）。

## Slide 2
02
服务器换硬盘机器人项目本周进展
六维力传感器重力补偿
用传感器姿态把基座重力投影到传感器系，再计算负载力矩。
无接触姿态下执行 tare，分离固定零偏；负载变化后重新 tare。
原始六维力 → 姿态相关重力预测 → 扣除零偏与重力 → 外力
Notes: 依据：src/replace_disk_robot/contact/force_processing.py，SensorWrenchCompensator._gravity/tare/compensate。公式中 s 为力传感器符号约定；R_BS 为传感器到基座旋转；r_SC 为传感器原点到负载质心；w_g 为重力力与力矩拼接。

## Slide 3
03
服务器换硬盘机器人项目本周进展
六轴导纳控制
外力驱动末端相对名义轨迹产生顺应位移。
M、D、K 按六轴分别设置；采用半隐式欧拉更新位姿偏移。
键盘输入生成名义位姿，导纳偏移叠加后交给笛卡尔 Servo。
已有速度与采样周期限制；实际运动仍由 Servo 检查约束。
当前验证：控制逻辑与接口单元测试
Notes: 依据：src/replace_disk_robot/control/admittance.py；src/replace_disk_robot/control/admittance_motion.py；src/replace_disk_robot/control/servo.py。控制器输出为笛卡尔位姿而非关节命令。无本周实机闭环性能结论。

## Slide 4
04
服务器换硬盘机器人项目本周进展
数据采集与负载辨识
静止窗口采集：关节状态、原始六维力、传感器朝向同步写入 CSV。
试采数据：13 组姿态 / 3270 条样本
质量估计 0.691 kg；力残差 RMS 0.193 N；力矩残差 RMS 0.027 N·m。
重力方向偏差 15.9°，需复查坐标系与传感器标定后再采用参数。
Notes: 依据：tool/collect_ft_gravity_data.py；tool/identify_ft_payload.py；tool/gravity_test01_identified.json（2026-09-22）。静态试采 13 姿态、3270 样本。结果 JSON 的 warnings 指出重力方向相对基座竖直偏差 15.935 度，超过脚本 15 度警示阈值；拟合值仅作试采汇报。